## Slide 1: 人工智能芯片调研
沈蔚炜
2017.11.9

## Slide 2: 基本调研
公司 |  | 架构 | 产品
华为海思 | 终端 | DSP （DLA inside） | 寒武纪1A（支持caffe、tensorflow）
寒武纪 | 云端 | DSP （DLA inside） | 寒武纪 MLU1000：推理 寒武纪 MLU200：训练
 | 终端 |  | 寒武纪1A：面向智能手机、安防监控、可穿戴设备、无人机和智能驾驶等寒武纪1H8：低功耗场景视觉应用 寒武纪1H16：更广泛通用性和更高性能 寒武纪1M：面向智能驾驶领域
杭州国芯 | 终端 | Soc | GX8010：针对物联网 （支持DNN、CNN、LSTM） （支持caffe、tensorflow）
中星微电子 | 终端 | Soc | “星光智能一号”VC0758：面向智能监控 （支持caffe、tensorflow）
深鉴科技 | 终端 | Soc | 芯片“听涛”、“观海”将于2018年第三季度面市
地平线 | 终端 | Soc | BPU：面向自动驾驶、无人驾驶 （有roadmap）
Nvdia | 云端 | GPU | Tesla P4、Tesla P40、Tesla P100
 | 终端 | IP | NVDLA
Apple | 云端 | Soc | Apple Neural Engine苹果神经引擎
Google | 云端 | Soc | Tensor Processing Unit张量处理单元
 | 终端 | Soc | Image Processing Unit 图像处理单元
ARM | 终端 | CPU、GPU | ARM-A75、ARM-A55、Mail-G72
CEVA | 终端 | DSP | XM6：Vision&Deep Learning DSP
Nervana （Intel收购） | 云端/ 终端 | CPU （DLA inside） | Xeon至强处理器
Movidius（Intel收购） | 终端 | Soc | Movidius Myriad X VPU视觉处理单元:加速端的深度学习推理，比如无人机、机器人、智能摄像头、虚拟现实
Mobileye （Intel收购） | 终端 | Soc | 面向无人驾驶和自动驾驶
Notes: 智能无人机
  根据艾媒咨询发布的《2016年中国无人机行业研究报告》的数据，到2019年，中国消费类无人机市场规模将超高240亿。
  预计在十三五期间，国内农业植保无人机整机和服务年均市场需求300亿左右
  其他的工业无人机领域，如，安防、电力巡线、石油管线巡检、风力和太阳能发电厂巡检、气象、勘测资源、检灾、测绘等领域，预计到2025年国内有超过300亿的市场规模
  根据美国FAA预测，美国民用无人机保有量有望从2016年的190万台增长至2020年的430万台，而商用无人机的保有量预计从现在的60万部增长至270万台，而所有类型无人机加起来到2020年，美国境内将会拥有超过700万台。
智能安防
  预计仅2020年全球新装机智能摄像头就在1亿路以上，市场规模在1000亿美元以上。
智能家庭机器人
  2016年全球家用机器人市场规模为80亿美金，预计到2025年，年市场复合增长率将超30%；
VR/AR内容制作
  根据Manatt Digital Media发布的2015 Q2 AR/VR报告：到2020年，预计虚拟现实和增强现实的市场规模将达到1,500亿美元。
无人驾驶汽车
  预计2018年左右，无人驾驶汽车将实现规模上路，而其创造的市场价值将在2025年前达到420亿美元；

## Slide 3: 寒武纪
寒武纪1H8：低功耗场景视觉应用
寒武纪1H16：更广泛通用性和更高性能
寒武纪1M：面向智能驾驶领域
1H8 主要面向低功耗场景视觉领域，性能功耗相比寒武纪 1A 优出 2.3 倍，有 4 种可选的配置（1T、2T、4T、8T OPS@1GHz），在 2017 Q3 已经上市；
1H16 则主打更高性能、更完备的通用性，在 2017 Q1 已经上市；
1M 处理器则主要面向智能驾驶领域，性能是寒武纪 1A 的10 倍以上。图像识别、安防监控、智能驾驶、无人机、语音识别和自然语言处理。

## Slide 4: 杭州国芯
“支持精度是32bit浮点、16bit浮点或者8bit整数运算？
都支持
支持CNN、RNN还是LSTM，或者都支持？
都支持
Mac的算力（多少OPS（operation per second））？
64*2 * 200M
Mac利用率一般能到多少？
70%左右, 跑lstm
专用的on-chip SRAM大概多大？专门放权重的SRAM多大？专门放原始数据的SRAM多大？
没有
和深度学习相关的操作有没有做专门的指令集？大概有几条？
没有
是否支持权重的压缩、解压缩，一般是多大比例的压缩率？
支持， 在8倍左右

## Slide 5: 杭州国芯

## Slide 6: 杭州国芯

## Slide 7: 杭州国芯

## Slide 8: 杭州国芯

## Slide 9: 比特大陆BM1680
BM1680单芯片能够提供2TFlops单精度加速计算能力，芯片由64 NPU构成，特殊设计的NPU调度引擎（Scheduling Engine）可以提供强大的数据吞吐能力，将数据输入到神经元核心（Neuron Processor Cores）。
BM1680片上32MB SRAM拥有高带宽，在片外有DDR4内存接口，单芯片可支持高达16GB DDR内存。

## Slide 10: 比特大陆BM1680

## Slide 11: 中星微电子
“星光智能一号”
VC0758
每个NPU具有4个内核
每个内核有两个数据流处理器（Dataflow Processor）
每个流处理器具有8个长位宽或16个长位宽的SIMD运算单元
每个NPU核具有38G Ops的长位宽处理能力或76G Ops短位宽处理能力

## Slide 12: 深鉴

## Slide 13: 地平线

## Slide 14: 比特大陆 BM1680
BM1680单芯片能够提供2TFlops单精度（不支持16位和8位）加速计算能力，芯片由64 NPU构成，特殊设计的NPU调度引擎（Scheduling Engine）可以提供强大的数据吞吐能力，将数据输入到神经元核心（Neuron Processor Cores）。
片上32MB SRAM拥有高带宽，在片外有DDR4内存接口，单芯片可支持高达16GB DDR内存。
16nm

## Slide 15: 比特大陆

## Slide 16: Nvidia

## Slide 17: Google
IPU
拥有八块定制的专用IPU核心，最高运算速度可达3TOPS
使用LPDDR4接口以及PCIe接口与主处理器或内存交换数据
搭配了一块ARM A53核作为控制单元

## Slide 18: Intel（ Nervana）
Xeon至强处理器，使用最广泛的机器学习解决方案。
升级后的Xeon Phi至强融核处理器，提供更高性能、通用的机器学习解决方案。将于明年正式上市，具备400GB直接访问内存，新增32个节点无缝扩展，可提升31倍的性能。
Xeon至强处理器＋Altera，基于FPGA可编程技术，该款芯片低延迟的推理系统芯片，具备基础设施灵活性的高能效推导。

## Slide 19: Intel（ Movidius）

## Slide 20: THANKS !
沈蔚炜
2017.11.9